PJ003H

MONTAJE

ESTRUCTURA DE MADERA

DESPIECE TABLEROS:

- Tablero de esquina. 4 Uds.

- Tablero de 120x108 lado largo.

- Tablero de 120x108 central lado largo.

C2. Tablero de 120x108 central lado largo con agujero

- Tablero de 120x108 lado largo.

- Tablero de 81x108 lado cortó.

- Tablero de 81x108 lado cortó. 2 Uds.

- Tablero de 120x108  con agujero lado largo.

- Tablero de 120x108  con agujero lado largo.

- Tablero de 81x108 con agujero lado corto.

- Embellecedores de esquina. 8 Uds.

- Piezas de apoyo de tableros. 6 Uds.

- Piezas de apoyo de repisas. 20 Uds.

- Tortillería:

- 42 tornillos inviolables de 7x80 union tableros

- 32 tornillos de 4x40 paneles A

- 40 tornillos 4x50 piezas L

- 18 tornillos 4x50 piezas K

- Escuadras sujeccion escalera de madera

- 4 tornillos 6x40 hexagonales sujeccion escalera acero

- 3 rejillas

Antes de empezar a montar la estructura de madera hay que unir a los paneles B, D, G, H y F  por la parte interior la pieza de madera que sirve de apoyo del panel en el suelo como se ve a continuación, usando los agujeros guía y utilizando tornillos de 4x50.

También hay que dejar unido  a todos los paneles la pieza que sirve de apoyo para las playas, pieza L. Se atornillara desde fuera de cada panel usando tornillos de 4x50, como se muestra a continuación usando los agujeros guía.

PASO 1

Lo primero es la unión de las esquinas. Empezaremos por ejemplo por la esquina D-A-E (ver dibujo).

Unimos el tablero A al tablero D, para ello igualaremos en altura ambos tableros y los atornillaremos usando tornillos de 4x40 según los agujeros guía, teniendo en cuenta que queden bien aproximados el uno con el otro. A continuación se une el tablero E igualándolo y atornillándolo en la parte superior  y después en la parte inferior.

A continuación realizamos el mismo proceso con las diferentes esquinas dejándolas apoyadas contra el vaso de la piscina, teniendo en cuenta que la esquina H-A-I debe coincidir con los agujeros del vaso.

PASO 2

Unimos los tableros centrales del lado largo C y C2 a las esquinas, igualándolos bien en la parte superior y colocándolos según el dibujo. Para unirlos usamos tornillos inviolables de 7x80 usando los agujeros guía y procurando que queden bien aproximados.

PASO 3

Unimos los tableros del lado corto igualándolos bien en la parte superior y usando tornillos inviolables de 7x80, quedando la estructura panelada montada.

PASO 4

Unimos los embellecedores J de esquina teniendo en cuenta que hay 4 de derechas y 4 de izquierdas. Los ajustamos bien a la esquina y a la parte  superior de los tableros y los unimos con tornillos inviolables de 7x80 usando los agujeros de guía.

DESPIECE PLAYAS:

A la hora de colocar las playas hay que dejar los agujeros con la cara avellanada hacia arriba, ya que esta es su cara buena.

Además se deberá mirar bien que la piscina este a escuadra, es decir, se medirá de esquina a esquina en cruz, siendo la medida resultante la misma en las dos mediciones. Si no fuera así habría que igualarla lo máximo posible, para ello podremos empujar hacia dentro (medición mas larga) o hacia fuera (medición mas corta) las esquinas, para que la unión entre playas quede lo mas exacta posible.

- Playa de123,5x19 tramo largo falseo izquierda. 2 Uds.

- Playa de 120x19 central tramo largo. 2 Uds.

- Playa de 123,5x19 tramo largo falseo derecha. 2 Uds.

- Playa de 103x19 tramo corto falseo izquierda. 2uds

- Playa de 103x19 tramo corto falseo derecha. 2 Uds.

- Tornillos de  acero de 5x70. 40 Uds.

PASO 1

Se colocan las playas A,B y C encima de los tablreos correspondientes (ver dihujo) y se colocan centradas sobre el embellecedor del tablero que dando rasuradas en la parte de afuera del mismo y se fijan con tornillos de 5x70 inox. Se repite el paso en el otro extremo. Hay que tener en cuenta que la distancia que nos quede desde la parte exterior de un lado a la pàrte exterior del otro debe medir lo mismo que las playas D y E juntas (dibujo 2)

DIBUJO 2

PASO 2

Se colocan las playas que nos quedan (D y E) haciendo tope contra las ya colocadas y fijándolas con tornillos de 5x70.

ESCALERAS

La escalera de madera se podrá colocar en cualquiera de las cuatro esquinas, la que mejor nos convenga. Para ello se coloca la escalera en la esquina para marcar donde va (el falseo inferior de la escalera debe quedar paralelo al suelo) y así poder fijar  con tornillos de 4x40 los herrajes que la sujetan, colocándola luego en su posición.

La escalera de aluminio se montara según las instrucciones de montaje y se colocara enfrente de la de madera uniendo los  herrajes a la playa con tornillos hexagonales de 6x40.